Musterleistungsverzeichnis für das Schachtsystem MSS 150 + 200

Bauvorhaben:

Bauherr:

Planung:

Bauleitung:

Datum.

Musterleistungsverzeichnis für das Schachtsystem 150/200

| St | Kontrollschacht (Peilrohr), rund; bestehend aus Schachtboden, Steigrohr mit Öffnung DN 150 oder DN 200 und Abdeckung. (Schachtboden bestehend aus PP; Farbe: korallenrot, Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne. Chemische Beständigkeit gemäß DIN 8078. Anschlussdimensionen DN 100 KG oder Anschlussdimensionen DN 150 KG oder Anschlussdimensionen DN 200 KG Ultra Rib 2 – Übergang optional ( Steigrohr DN 150 oder DN200 aus PVC, glattwandig; Farbe: orange Steigrohr DN150 oder 200, Baulänge: 500mm Steigrohr DN150 oder 200, Baulänge: 1000mm Steigrohr DN150 oder 200, Baulänge: 1500mm Steigrohr DN150 oder 200, Baulänge: 2000mm ( Abdeckung - Abdeckung ohne Teleskop Abdeckkappe KGKG 150 aus Guss, Kl. A (1,5 t), DN 150 für Steigrohr DN 150 Abdeckkappe KGKG 200 aus Guss, Kl. A (1,5 t), DN 200 für Steigrohr DN 200 - Abdeckung mit Teleskop Teleskopabdeckung L 63 D, Deckel und Rahmen aus Guss, Klasse D (40 t) für SLW 60 Mit Teleskoprohr DN 150 (nur für Steigrohr DN 200). |
| --- | --- |