Musterleistungsverzeichnis für das Schachtsystem ASS 400

| St | Kontrollschacht (Inspektionsöffnung), rund, DN 400, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht ohne Steigeeinrichtung Schachtboden bestehend aus PP, Farbe: schwarz, das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen und Kabelschutzradien von min. 5 mm am Übergang von der Anschlussmuffe zum senkrechten Steigrohr. Typ G: Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen. Typ RML: Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufen unter 45°. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen. Anschlussdimensionen DN 100 (KG) DN 150-300 (KG oder Ultra Rib 2) Steigrohr DN 400 glattwandig; Farbe: schwarz, Baulänge entsprechend der Schachttiefe bzw. Planungsunterlagen Steigrohr mit umlaufender Nut zur Aufnahme einer Manschettendichtung mit Einrastelementen ( Easy ) sowie Fasen an den Rohrenden Abdeckungen Abdeckung ohne Teleskop Abdeckkappe aus PP, Belastungsklasse A 15 ( 1,5 to ) gusseiserner Abdeckkappe, Belastungsklasse B 125 ( 12,5 to ) Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125 ( 12,5 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Kunststoff- Manschette (PP) mit Rastelementen als fest fixierbare Verbindung zum Steigrohr (System: Easy) mit Rost u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt mit Lüftung u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt ohne Lüftung o. Schmutzfänger, Deckel verschraubt Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400 (40 to.) Manschette (PP) mit Rastelementen als fest fixierbare Verbindung zum Steigrohr (System: Easy) mit Lüftung u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt ohne Lüftung o. Schmutzfänger, Deckel verschraubt in tagwasserdichter Ausführung, Deckel verschraubt in rückstausicherer Ausführung, Deckel verschraubt Abdeckung als Straßenablauf ausgeführt. Einlauffläche: 570 cm² Fabrikat: Anger Systemtechnik GmbH oder gleichwertiger Art Zulagepositionen: Schachtausführungen wie Position mit außenliegendem Absturz DN 150 mit Rohren und Formstücken gem. DIN 19534 Absturzhöhen gemäß Ausführungsplanung. |
| --- | --- |